SADRŽAJ

- Tehničko izvješće

- Tablica nerazvrstanih cesta

- Pregledna karta M = 1:8 000

- Pregledna karta za intravilan M = 1:5 000

TEHNIČKO IZVJEŠĆE

Jedinica lokalne samouprave: Općina Pribislavec

Katastarska općina: k.o. Pribislavec

Naselje: Pribislavec

Na zahtjev naručitelja Općina Pribislavec, Pribislavec, Ulica braće Radića 47

tvrtka Geo-Gauss d.o.o. iz Čakovca izradila je Registar nerazvrstanih cesta Općine Pribislavec.

Registar nerazvrstanih cesta sastoji se od dva dijela:

KARTA nerazvrstanih cesta i TABLICA nerazvrstanih cesta Općine Pribislavec.

Pregledna karta nerazvrstanih cesta i tablica nerazvrstanih cesta čine JEDINSTVENU BAZU NERAZVRSTANIH CESTA Općine Pribislavec.

Kao podloge za preglednu kartu nerazvrstanih cesta korišteni su DOF5/2011 (digitalni ortofoto snimak) i DKP (digitalni katastarski plan) koji su preuzeti od Općine. Na DKP-u su izdvojene sve katastarske čestice cesta i puteva (k.č. koje se u katastru vode kao ceste ili putevi) te su usporedbom s DOF-om i prema dogovoru s Općinom iscrtane ceste i putevi koji postoje u naravi. Iscrtane su i ceste i putevi koji postoje u naravi, ali se u katastru i zemljišnoj knjizi ne vode kao čestice ceste ili puta, također prema dogovoru s Općinom.

Ceste i putevi podijeljeni su u tri (3) kategorije i dodijeljene su im sljedeće oznake:

| PRIB-NC-1001 – PRIB-NC-1034 | kategorija | pretežno asfaltirane ceste unutar naselja (ulice), pretežno asfaltirane ceste izvan naselja |
| --- | --- | --- |
| PRIB-NC-2001 – PRIB-NC-2016 | kategorija | pretežno šljunčane ceste |
| PRIB-NC-3001 – PRIB-NC-3055 | kategorija | pretežno poljski putevi |

Ime (oznaka) nerazvrstane ceste:

- PRIB – Pribislavec

- NC – nerazvrstana cesta

- 1, 2, 3 – kategorija ceste

- 001 – 055 – redni broj ceste unutar pojedine kategorije.

Puna imena (oznake) nerazvrstanih cesta navedene su u tablici nerazvrstanih cesta, dok je na karti zbog lakšeg snalaženja i pregledavanja karte upisan samo brojčani dio oznake. Svaka kategorija nerazvrstanih cesta prikazana je drugom bojom što je objašnjeno u legendi koja se također nalazi na karti. Ceste su podijeljene u tri kategorije prema važnosti i u suradnji s Općinom.

U 1. kategoriju nerazvrstanih cesta pripadaju nerazvrstane ceste koje su pretežno asfaltirane, ceste koje povezuju dijelove naselja Pribislavec ili povezuju naselje Pribislavec s okolnim naseljima. U 1. kategorije pripadaju sve ulice. U 2. kategoriju pripadaju pretežno šljunčane ceste i ceste koje povezuju ceste 1. kategorije, dok u 3. kategoriju pripadaju pretežno poljski putevi (pretežno travnati pokrov).

Osim nerazvrstanih cesta, na karti je prikazana državna cesta (DC) te županijska (ŽC) i lokalne ceste (LC) (nisu predmet ovog registra) koje prolaze Općinom Pribislavec.

Mjerilo pregledne karte je 1:8 000. Karta je izrađena u novoj službenoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM. Za lakše snalaženje na karti, karta je podijeljena na manje dijelove označene slovima i brojevima te je pripadno polje (A1, B1, C1 itd) pridruženo pojedinoj cesti u tablici.

Za područje intravilana izrađena je pregledna karta nerazvrstanih cesta u krupnijem mjerilu 1:5000, na kojoj se uz imena (oznake) cesta nalaze i imena ulica (puni nazivi ulica navedeni u tablici).

Za izradu karte korišten je softver AutoCAD Map 3D 2008, dok je za plotanje korišten HP Designjet 500.

Tablica nerazvrstanih cesta sadrži:

- popis svih cesta po njihovim oznakama

- pripadnu ulicu ako ona postoji

- nabrojene katastarske čestice ceste ili puta (ili njihovi dijelovi) kroz koje prolazi pojedina nerazvrstana cesta ili katastarske čestice na kojima je za dio katastarske čestice upisana uporaba ceste/puta

- približnu duljinu u metrima

- pripadno polje ili polja kroz koja se cesta proteže na karti.

Potrebni podaci dobiveni su kreiranjem poligonskih i mrežnih topologija te odgovarajućim presjecima i upitima nad podacima, korištenjem softvera AutoCAD Map 3D 2008. Sortiranje i zapis podataka dobiveni su pomoću vlastitog programskog rješenja kreiranog u programskom jeziku Python. Konačna tablica sa svim podacima o nerazvrstanim cestama kreirana je u Microsoft Office Excelu 97-2003.

Nakon obrade podataka ustanovljeno je da je prema Registru nerazvrstanih cesta na području Općine Pribislavec oko:

- 19 055 m nerazvrstanih cesta 1. kategorije

- 8 403 m nerazvrstanih cesta 2. kategorije

- 20 613 m nerazvrstanih cesta 3. kategorije

Ukupna duljina svih nerazvrstanih cesta u sve tri kategorije iznosi 48 071 m.

(Napomena – iskazana duljina pojedine nerazvrstane ceste određena je grafički.)

Pregledna karta i tablica s podacima nalaze se u prilogu te su sastavni dio Registra nerazvrstanih cesta.

Za ceste i puteve za koje nije formirana katastarska čestica (u cijelosti ili djelomično) ili ona ne odgovara stvarnom stanju, potrebno je obaviti geodetsku izmjeru i izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te se nakon toga Registar može ažurirati novim i potpunim podacima.

IZRADIO:

GEO-GAUSS d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 1, Čakovec

Direktor:

Josip Puklavec, mag.ing.geod. et geoinf.